《泵与压缩机》课程

实验指导书

重庆科技学院机械设计制造教研室

2010．6

离心泵综合实验台

实验指导书

一、实验目的

通过对本次实验的操作、记录、数据处理和曲线的绘制，了解离心泵装置的组成；掌握离心泵的工作原理；掌握离心泵的特性；了解离心泵的串、并联特性和汽蚀的原因。达到验证和巩固课堂教学知识、培养动力能力的目的。

二、实验内容

1．离心泵性能测定实验；

2．离心泵启停和串并联实验；

3．离心泵的汽蚀实验。

三、实验装置

实验装置由两台离心泵综合试验台和两台计算机组成。

试验台的组成及设备如下图所示：

试验台组成示意图

1-电机1转速传感器；2-电机1； 3-水泵1；4-并联阀；5-泵1压力表（压力传感器）；6-泵1真空表（压力传感器）；7-泵1出水阀；8-管线；9-串联阀；10-泵2真空表（压力传感器）；11-泵2压力表（压力传感器）；12-泵2出水阀；13-文丘里流量计（压差传感器）；14-转向漏斗；15-计量水箱；16-调试排空水箱；17-排水阀；18-测量水箱放水阀19-进、排气阀；20-水箱；21-电机2；22-水泵2；23-进水阀；24-排水阀（水箱）；25-实验台支架

离心泵参数：

型号：FS103#-2                  最大扬程： 11       m

最大流量：4.5              泵进口管径d:  32   mm

电机额定功率：0.55  KW           电机额定转速：2840  转/分

文丘里管流量系数K =0.98

本实验台的电机1上安装了一个转速传感器，经计算后在电子显示屏上读出的是电机1的电功率，泵1的输入功率要经换算后求得；而泵1、泵2的压力表、真空表的读数在电子显示屏上可直接读出；而电子显示屏上读出的文丘里流量计的压差，其流量要经计算而得；电子显示屏上的最上方可读出泵的转速。

四、实验基本原理

本实验台的水泵1（用以测泵的特性及串并联实验）、水泵2（用以测泵的汽蚀余量和串并联实验）。

1、特性实验

实验时，利用各阀门的开、关和调节，形成泵1的单台泵工作回路，在不同流量下，测定一组相应的压力表、真空表、电机1的电功率和文丘里流量计的压差读数（或利用计量水箱和秒表来计量、计算），以及电机的转速n；经计算后即可得出一组泵的流量Q、扬程H、输入功率N、离心泵的效率η等数据，用这些数据即可绘出泵的H-Q,N-Q和η-Q等特性曲线。

2、汽蚀实验

进行泵的汽蚀实验时，利用相应阀门的开、闭和调节，形成泵2的单泵工作回路，并使水箱成为封闭的容器，水泵抽水时，使水箱由于水的抽出而产生真空，从而使泵的进口压力减少，直到发生汽蚀，测出泵的汽蚀余量ΔH。

3、泵的串联或并联实验

利用相应阀门的开、闭，组成泵1和泵2的串联或并联回路，从而测定泵串联和并联时的运行特性。

五、实验基本步骤

1.泵的特性实验

（1）试验前准备

①将水箱注满水（其水位应至少高出水箱底部的两个进水孔口，此时离心泵内也已灌注满水）。

②关闭阀门3、9、12，打开阀门7。

（2）进行试验

①接通电源，打开电源开关；

②按K3启动离心泵泵1。泵运转后，即打开阀门3，再关闭阀门7，此时，输入、输出流量均为0，为空载状态。读出泵1压力表读数p2（）MPa，泵1真空表读数p1（）KPa，电机的电功率N（）W，文丘里流量计的压差读数△p（）KPa，电机的转速n（）转/分。

②打开阀门7至一定开度，水泵开始给水，再测读出泵1压力表读数p2（）MPa，泵1真空表读数p1（）KPa，文丘里流量计压差△p（）Kpa，电机的电功率N（）W，电机的转速n（）转/分。

③逐步开大阀门4，改变泵的流量（一般改变8-10次），在每一流量下，测量并记录上述试验数据。

这样，可以测得相应于不同流量下的试验数据，按下列计算公式进行相关的计算后（计算时一定要注意单位换算），将实验数据和计算结果填入实验数据表，测得不同的值和其相应泵输入功率值，泵1的效率η1，在H—Q、N—Q、η—Q坐标系中得到相应测点，将这些点光滑地连接起来，从而就可以绘出泵的H—Q曲线、N—Q曲线、η—Q曲线等特性曲线。

（3）计算公式

①流量Q1

对于文丘里测流量，按以下公式计算：

其中，表示体积流量，；

文丘里流量计的流量系数，按1.15算；

文丘里管大径，0.042；

文丘里管小径，0.035；

文丘里管两端压差，；

水的密度，10000

Q1值也可用计量水箱和秒表测定；

②杨程H1

H1值可由下式计算：

式中：H1—扬程[m]

—压力表读数，[Mpa] ，换算成水柱高，[m]

—真空表读数，[Mpa] ，换算成水柱高，[m]

—压力表至真空表接出点之间的高度，[m]

—水的重度，等于密度和重力加速度的乘积。[]

—泵进口流速，一般进口和出口管径相同， 所以

③泵的输入功率，

式中：N——电机的电功率， [w]

——电机的效率，取，

④泵的效率

任取一个值可以得出相应的和值，由此可得该流量下得相应效率值：

2.水泵的汽蚀试验

（1）试验前的准备

①将水箱注满水，直至排气阀19溢出水为止。关闭排气阀19。

②向水泵2充水，此时，应关闭阀门4。

③关闭阀门4，7，9，18，24，打开阀门12，17。

（2）进 行试验

①启动水泵2。

②调节阀门12，调至某一流量。

③在此流量下，将阀门17由开启向关闭方向逐步调节，使水箱内的真空度逐步增大，每调节一次，同时测读流量计读数、真空表10的读数Hs和压力表11读数H（扬程）。继续调节阀门17，直至压力表11的指针发生剧烈颤动或急剧下降为止（即发生汽蚀）。这样，可以读出一组试验数据，并确定在此流量下的汽蚀余量Δh。

（4）将阀门12调至另一开度，重复上述步骤，测定此流量Q2下的汽蚀余量Δhc。

如此，进行3-5个流量下的试验，测得3-5组试验数据，即可测定泵的汽蚀特性曲线。

3、两台泵的串联运行试验

（1）在相同流量下，测出单台泵运行时的泵1和泵2的扬程H1和H2。其试验步骤和方法可参照泵的特性试验方法。

（2）在与单台泵运行时的相同流量下，测出两台泵的串联时的扬程  H串可以得出H串= H1+ H2。具体步骤如下：

①打开阀门9，18；关闭阀门4，7，12，17，24。

②接通电源，首先启动泵2，运行正常后，打开串联阀门4，再启动泵1，待运行正常后，然后打开阀门7。

③调节阀门7，使流量指示与单台泵运行时相同。

④在压力表5和11上进行扬程H串和H2读值。

4.两台泵的并联运行试验

（1）在相同的扬程下，测出单台水泵进行时泵1和泵2的流量Q1和Q2。

（2）在与单台泵运行时的相同的扬程下，测出两台泵并联时的流量Q并，

得出：Q并 = Q1+ Q2。具体步骤如下：

- 开阀门4，25，17；关闭阀门7，9，12，18。

- 启动水泵1和水泵2，运行正常后，打开阀门7，12。

- 调节阀门7，12，使压力表5，11的扬程一致，并与单台泵运行使相同。

- 用流量计或计量水箱进行流量Q并测量。

[注]1.上述泵的串、并联运行试验，可以进行多个流量下的串联运行试验和多个扬程下的并联运行试验，以观察和验证泵的串、并联运行时的基本规律。

2.泵的串、并联试验也可以参照离心泵的启、停及串并联实验台实验指导书介绍的方法进行试验，给出单泵运行时的Q-H特性曲线及双台泵串并联运行时的Q-H特性曲线，以观察和验证泵的串、并联运行时的基本规律。

六.实验记录与数据处理要求

实验数据可记录在如下的表格中：

| No | M(Mpa) | V(Mpa) | G(Kg) | n(转/分) | Q（Kg/s） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W（立方）t（秒） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

根据测试数据，在坐标系中点出测试点，最后光滑地绘制出H—Q，N—Q和η—Q曲线。（可以在一张图上绘出）。

η

六.实验中的注意事项

在接电运转前，必须做好下列准备工作：

1.仔细检查各阀门、接头和表头等有无松动，如有松动，应加以紧固；

2.用橡胶管将文丘里的测压口与压差计相连接；

3.将测力矩力臂用限位装置锁住；

4.将水箱注满水，并使泵内全部充满水。完成上述安装工作以后，即可接电试运转。启动水泵，观察有无漏水现象，如漏水，应设法处理。

5.试验台应很好的接地，以保安全！